ANEXA nr.1

MANUALUL PRIMARULUI

PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

ÎN CAZ DE INUNDAŢII ŞI SECETĂ HIDROLOGICĂ

CUPRINS

PREFAŢĂ

CAPITOLUL I  -      GENERALITĂŢI

CAPITOLUL II

II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII

A. Măsuri preventive şi de pregătire

B. Măsuri operative de intervenţie

- COD GALBEN pentru inundaţii

- COD PORTOCALIU pentru inundaţii

- COD ROŞU pentru inundaţii

C. Măsuri de reabilitare

II.2.  MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE   SECETĂ HIDROLOGICĂ

A. Măsuri preventive şi de pregătire

B. Măsuri operative de intervenţie

- FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE

- FAZA DE RESTICŢII

CAPITOLUL III  - ANEXE LA MANUAL

III.1. Praguri  critice pentru fenomene hidrologice periculoase;

III.2. Conţinutul – cadru al  Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de Urgenţă;

III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

III.4. Conţinutul şi modul de transmitere al Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice;

III.5. Conţinutul  Procesului Verbal de calamităţi întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă;

III.6. Conţinutul cadru al Procesului Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

III.7. Componenţa Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii;

III.8. Agentul de inundaţii şi principalele lui atribuţii;

III.9. Comitetul de bazin şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

PREFAŢĂ

Prezentul manual denumit “Manual al Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică” se adresează primarilor în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete. Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative şi de reabilitare, care se întreprind la nivel local  în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică.

Necesitatea modificării şi completării “Manualului Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii”, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislaţiei în domeniu.

Astfel, prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii au fost transpuse în Legea apelor  nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 a fost aprobată Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Printre prevederile acestei Strategii se numără şi crearea funcţiei de “agent de inundaţii” la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.

Pe baza acestora a fost aprobat, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase  accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, iar prin Hotărârea Guvernului nr.270/2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin.

Pentru o mai bună înţelegere a semnificaţiei pragurilor critice pentru fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.245/3403/2012 a fost aprobată Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice.

Sunt de menţionat şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv diguri şi baraje, au trecut din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Actele normative care au stat la baza elaborării prezentului manual, sunt:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15 / 2005;

- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 846/2010  pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011  privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 271/2012 privind  modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

- Hotărârea Guvernului nr.270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;

- Ordinul comun al  ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

- Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, pre-alarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii -cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 606/2005 privind pregătirea personalului din compunerea  comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de pregătire;

- Hotărârea Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei Naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi secetă hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:

- inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de  dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;

- inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;

- inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică;

- inundaţii provocate de furtuni marine;

- secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite);

Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:

- viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;

- obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;

- capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);

- barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;

- căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;

- mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;

b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;

c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

Starea de apărare generată de inundaţii se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos (depăşirea pragurilor critice)  sau când, probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză.

Acestor praguri le sunt atribuite  coduri de culori după cum urmează:

- CODUL GALBEN,  în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi;

- CODUL PORTOCALIU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase au un grad de intensitate mare şi pot produce pagube sociale şi economice însemnate;

- CODUL ROŞU,  în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase pot avea efecte dezastruoase, cu ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.

În cazul deficitului de apă la sursă, cauzat de secetă prelungită – secetă hidrologică, sunt stabilite următoarele praguri:

- FAZA NORMALĂ – când debitul sursei este mai mare sau la limită egal cu debitul de atenţie, dar poate asigura cerinţele de apă ale folosinţelor;

- FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE – când debitul sursei este în scădere, dar poate satisface debitul minim necesar folosinţelor;

- FAZA DE RESTICŢII – când debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar folosinţelor.

CAPITOLUL II

II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

GENERATE DE INUNDAŢII

- MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Organizarea avertizării – alarmării populaţiei pe întregul teritoriu al unităţii administrativ – teritoriale (inclusiv satele aparţinătoare) 1.1.Constituirea documentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă. 1.2. Stabilirea responsabilităţilor pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii şi stabilirea modalităţilor concrete şi a acţiunilor ce se desfăşoară pentru transmiterea mesajelor de avertizare. 1.3. Stabilirea personalului şi condiţiilor necesare pentru instituirea serviciului de permanenţă la sediul primăriei. 1.4. Realizarea, întreţinerea, funcţionarea legăturilor şi asigurarea mijloacelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, în situaţii de inundaţii. 1.5. Asigurarea sistemului de comunicaţii între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor. 2. Întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale 2.1. Elaborarea, avizarea şi aprobarea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale. 2.2. Identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ - teritoriale (revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, poduri cu secţiuni subdimensionate, ape interne) şi evidenţierea lor în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor. 2.3. Cuprinderea în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor a elementelor strict necesare din Planul de acţiune în caz de accidente la baraj. 3. Organizarea evacuării în situaţii de urgenţă 3.1. Întocmirea şi actualizarea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă. 4. Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii 4.1. Stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, în conformitate cu prevederile Anexei nr.12 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012. 4.2. Asigurarea fondurilor necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. 4.3. Asigurarea dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu materiale şi mijloace specifice intervenţiei. 4.4. Încheie convenţii cu operatorii economici din zonă, pentru acordarea sprijinului (cu materiale şi mijloace de intervenţie) în situaţii de urgenţă. 5. Organizarea periodică a acţiunilor de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor. 5.1. Asigurarea afişării în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare împotriva inundaţiilor. 5.2. Organizarea periodică de acţiuni cetăţeneşti, pentru conştientizarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean, înainte, pe timpul şi după producerea inundaţiilor. 6. Implementarea măsurilor de reducere a riscului de inundaţii 6.1. Realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, precum şi întreţinerea cursurilor de apă de pe raza localităţii, în vederea asigurării scurgerii apelor mari. 6.2. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii. 7. Atragerea de fonduri 7.1. Asigură atragerea de fonduri pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local, inclusiv pentru amenajarea şi întreţinerea formaţiunilor torenţiale aflate pe terenuri din domeniul public al administraţiei locale. 8. Coordonarea exerciţiilor privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, la nivelul unităţii administrativ-teritorialei. 8.1. Organizarea anuală a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 8.2. Organizarea cel puţin odată la doi ani, a exerciţiilor de alarmare publică a populaţiei. 8.3. Organizarea exerciţiilor de intervenţii la inundaţii | 1.1.1.Asigură elaborarea: schemei organizării avertizării şi alarmării populaţiei – după modelul transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; schemei dispunerii echipamentelor de avertizare - alarmare şi zonele de acoperire; situaţiei cu echipamentele de avertizare – alarmare dispuse în unitatea administrativ - teritorială; lanţului de alarmare şi aducere a personalului propriu la sediul primăriei. 1.2.1. Numeşte personalul care asigură alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare/cartiere şi stabileşte modalităţi şi acţiuni concrete pentru transmiterea mesajelor de avertizare. 1.2.2. Numeşte personalul responsabil pentru acţionarea echipamentelor de alarmare şi stabileşte modul de acces la panourile de comandă a sirenelor, în cazul acţionării locale a acestora. 1.2.3. Încheie protocoale de colaborare cu mass-media locală pentru transmiterea prioritară a mesajelor de avertizare. 1.2.4. Stabileşte modalităţi de cooperare cu primarii localităţilor vecine/sectoarelor limitrofe, în situaţii de urgenţă. 1.3.1 Stabileşte personalul care execută serviciul de permanenţă. 1.3.2. Stabileşte locul unde se execută permanenţa şi asigură mijloacele şi echipamentele de comunicaţii. 1.3.3. Stabileşte procedura de instituire a serviciului de permanenţă în caz de inundaţii. 1.4.1 Se informează cu privire la asigurarea echipamentelor de alarmare de către deţinătorii de baraje, pentru zonele potenţial a fi afectate în caz de accidente la acestea. 1.4.2. Stabileşte măsurile necesare pentru realizarea cooperării în vederea utilizării echipamentelor de avertizare - alarmare aparţinând terţilor şi în alte situaţii decât cele pe care le-ar genera prin activitatea proprie. 1.4.3. Stabileşte împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, locul de instalare a echipamentului propriu unităţii administrativ teritoriale de acţionare centralizată (centrală de alarmare, concentrator, echipament de înştiinţare-alarmare etc.) a sirenelor şi responsabilităţile personalului numit pentru cuplarea semnalelor de alarmare/procedură/algoritmul de selectare a unei sirene, a unui grup de sirene sau a tuturor. 1.4.4. Asigură legăturile de comunicaţii pentru acţionarea centralizată a echipamentelor proprii unităţii administrativ teritoriale de alarmare. 1.4.5. Solicită avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean pentru instalarea echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, mutarea acestora, precum şi pentru completarea/dezvoltarea sistemului de înştiinţare şi alarmare. 1.4.6. Dispune măsuri pentru menţinerea în stare de operativitate a echipamentelor de avertizare şi alarmare, precum şi pentru asigurarea siguranţei acestora, împotriva intervenţiei neautorizate, inclusiv a furtului. 1.5.1. Verifică periodic modul de funcţionare al sistemului. 2.1.1. Asigură, prin agentul de inundaţii, elaborarea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, cu asistenţă tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, filialei judeţene a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai altor deţinători de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. 2.1.2. Asigură înaintarea planului pentru verificare şi avizare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi către Sistemul de Gospodărire a Apelor, şi spre aprobare preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - prefectul judeţului. 2.2.1. Asigură identificarea în teren a obiectivelor expuse riscului la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, ape interne, pe baza limitelor istorice cunoscute. 2.2.2. Identifică zonele critice care pot duce la creşterea riscului de inundaţii (poduri şi podeţe subdimensionate, zone endemice de producere a blocajelor de gheţuri, puncte critice la lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, puncte critice în amenajările de desecare care deservesc terenurile agricole, eroziuni de maluri, etc.). 2.3.1. Asigură extragerea din Planurile de acţiune în caz de accidente la barajele situate în amonte de unitatea administrativ – teritorială (după caz), a datelor relevante: limita de inundabilitate, timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, înălţimea maximă a lamei de apă. 3.1.1. Analizează şi stabileşte zonele ameninţate de factorii de risc care impun evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale. 3.1.2. Stabileşte zonele care asigură protecţie populaţiei, bunurilor şi animalelor evacuate, precum şi spaţiile necesare primirii evacuaţilor. 3.1.3. Stabileşte numărul de cetăţeni, instituţii publice şi operatori economici care se evacuează în raport de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă. 3.1.4. Dispune realizarea situaţiei cu populaţia care se auto-evacuează, din numărul de cetăţeni stabiliţi pentru evacuare. 3.1.5. Stabileşte raioanele de instalare a taberei de sinistraţi. 3.1.6. Stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, cazării şi a alimentării cu energie electrică şi apă a populaţiei evacuate. 3.1.7. Stabileşte măsurile necesare realizării cooperării pentru încheierea de convenţii/înţelegeri/planuri pentru prestări de servicii cu societăţi comerciale, unităţi sanitare, poliţie locală, în vederea asigurării logistice a acţiunilor de evacuare. 3.1.8. Materializează pe planul de situaţie, toate zonele de inundabilitate şi numărul de persoane, animale şi bunuri ce trebuie evacuate, locurile unde se evacuează, în afara zonelor inundabile, populaţia, animalele şi bunurile, locul/sediul unde la nevoie, va funcţiona primăria (Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă), locul de dispunere a celorlalte structuri după cum urmează: Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, operatori economici cu risc, operatori economici care pot sprijini acţiunile de intervenţie, structuri deconcentrate, servicii publice utilitare, etc). 3.1.9. Actualizează planul la orice modificare în ceea ce priveşte asigurarea logistică a evacuării (cazare, hrană, transport, puncte de primire etc.). 4.1.1. Asigură stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, cu asistenţa tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, corespunzător specificului acţiunilor de apărare din zona respectivă. 4.2.1. Asigură prin bugetul local, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de apărare. 4.3.1. Asigură fondurile necesare dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu materiale şi mijloace specifice, conform Normativului cadru de dotare. 4.4.1. Asigură cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie. 5.1.1. Dispune afişarea Planului de situaţie al localităţii pe care sunt delimitate zonele cu risc la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi ape interne, la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia. 5.1.2. Dispune afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori folosite pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, măsurile minimale pe care trebuie să le ia populaţia, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică. 5.1.3. Dispunea afişarea extrasului din Planul de evacuare cuprinzând punctele de adunare/îmbarcare, zona/zonele unde se constituie taberele de sinistraţi, locurile unde se dispune populaţia evacuată. 5.2.1. Dispune agentului de inundaţii organizarea periodică de adunări cetăţeneşti cu participarea în principal a cetăţenilor aflaţi în zonele de risc la inundaţii, aşa cum au fost ele delimitate în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor. 5.2.2. Conştientizează populaţia prin materiale de informare preventivă şi pe timpul controalelor executate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 5.2.3. Analizează gradul de informare a cetăţenilor privind tipurile de risc şi modul de comportare în cazul producerii acestora. 5.2.4. Informează populaţia cu privire la necesitatea încheierii poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor pentru situaţii de dezastre naturale şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor legale. 6.1.1. Organizează periodic acţiuni pentru realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor. 6.1.2. Organizează periodic (îndeosebi la începutul primăverii) acţiuni pentru îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, inclusiv de pe formaţiunile torenţiale şi din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor. 6.1.3. Verifică modul în care unităţile de exploatare iau măsuri pentru ancorarea materialului lemnos depozitat pe versanţi, în vederea evitării antrenării acestuia. 6.2.1. Asigură introducerea hărţilor de risc la inundaţii în Planurile de Urbanism General (PUG). 6.2.2. Nu eliberează autorizaţii de construire pentru noi locuinţe, în zonele de risc la inundaţii. 7.1.1. Efectuează demersuri pentru cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare realizării lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local. 7.1.2. Efectuează demersuri pentru atragerea de fonduri externe pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local. 7.1.3. Urmăreşte măsurile adoptate în cadrul comitetului de bazin de pe lângă Administraţia Bazinală de Apă cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung la nivel local. 8.1.1. Coordonează nemijlocit exerciţiile de simulare pentru verificarea fluxului informaţional la nivelul unităţii administrativ - teritoriale. 8.2.1. Conduce nemijlocit exerciţiile de alarmare publică a populaţiei. 8.3.1. Organizează cel puţin de două ori pe an, exerciţii în vederea pregătirii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru participare la acţiuni operative de intervenţie. 8.3.2. Analizarea concluziilor exerciţiilor şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. |

B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE

COD  GALBEN pentru inundaţii

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Luarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns 1.1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în funcţie de situaţia concretă din teren. 1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice. 1.3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor. 2. Avertizarea populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici. 2.1. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, cauzate în principal de scurgeri de pe versanţi şi revărsări ale unor cursuri de apă mici. 2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate. 3. Eliminarea/diminuarea riscurilor unor eventuale inundaţii. 3.1. Desfăşurarea acţiunilor de limitare a efectelor unor eventuale inundaţii, în special din scurgeri de pe versanţi sau revărsări ale unor cursuri de apă mici. | 1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la primirea unei avertizări cod galben de inundaţii. 1.1.2. Activează centrul operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale. 1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor unor eventuale inundaţii. 1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare a fi adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii. 1.1.5. Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 1.2.1. Asigură spaţiul şi instruirea personalului pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii. 1.2.2. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă. 1.3.1. Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor. 1.3.2. Ţine permanent legătura cu Sistemul de Gospodărire a Apelor şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean cu privire la evoluţia situaţiei în teren. 1.3.3. Raportează la Centrul Operaţional Judeţean, informaţii privind măsurile instituite. 2.1.1. Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate. 2.1.2. Asigură avertizarea/informarea persoanelor care ar putea fi surprinse de creşterea debitelor pe cursurile de apă, aflate în zonele izolate (insule, zone de agrement etc.). 2.1.3. Asigură informarea/avertizarea populaţiei, instituţiilor publice locale şi operatorilor economici, conform schemei de avertizare – alarmare. 2.2.1. Asigură informarea populaţiei cu privire la măsurile adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi la regulile de comportare pe timpul manifestării fenomenului hidrologic periculos prin intermediul sistemului de comunicare existent la nivelul unităţii administrativ - teritoriale, mass-mediei locale, cu ajutorul personalului propriu primăriei şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, etc. 3.1.1. Asigură luarea măsurilor de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheţuri, în special în zonele podurilor şi podeţelor, formaţiunilor torenţiale, cursurilor mici de apă, văilor nepermanente, prizelor de apă şi a evacuărilor apei din intravilan. 3.1.2. Asigură monitorizarea cursurilor de apă şi a amenajărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza unităţii administrativ - teritoriale. 3.1.3. Transmite informaţii deţinătorului, cu privire la eventualele deficienţe constatate la diguri, regularizări cursuri de apă, consolidări de mal şi amenajări de desecare. 3.1.4. Dispune deţinătorilor de iazuri piscicole şi ai celorlalte acumulări mici, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale, luarea măsurilor pentru evitarea unor eventuale accidente la acestea (asigurarea funcţionării corespunzătoare a evacuărilor). |

COD  PORTOCALIU pentru inundaţii

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Luarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns 1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, ori de câte ori situaţia o impune. 1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean /al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor. 2. Pune în aplicare măsurile adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă/ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ - teritoriale şi cele prevăzute în planul de apărare împotriva inundaţiilor, planul de evacuare, schema organizării avertizării şi alarmării populaţiei. 2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii de pe raza unităţii administrativ - teritoriale. 2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate. 2.3.Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale. 2.4. Luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. 3. Evacuarea populaţiei în conformitate cu Planul de evacuare. 3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile. 3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi. 3.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi din precipitaţii. 3.4. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 3.5. Aplicarea măsurilor sanitar - epidemice necesare prevenirii epidemiilor. | 1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la primirea avertizărilor cod portocaliu de inundaţii. 1.1.2. Activează Centrul Operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale. 1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor inundaţiilor. 1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare să fie adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii. 1.1.5. Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 1.2.1. Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii. 1.2.2. Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice. 1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă. 1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii/recepţionării informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor. 1.3.2. Dispune agentului de inundaţii întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012. 1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora. 1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine. 2.1.1. Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate. 2.1.2. Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici din unitatea administrativ - teritorială. 2.1.3. Asigură informarea/avertizarea populaţiei, instituţiilor publice locale şi operatorilor economici, din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unităţii administrativ teritoriale, conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei. 2.1.4. Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei prin intermediul persoanelor desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 2.1.5. Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura avertizarea sau după caz, alarmarea populaţiei şi obiectivelor din zonele de risc la inundaţii. 2.2.1. Anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, cu privire la activităţile prioritare care trebuie întreprinse. 2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe diguri, de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 2.3.2. Coordonează măsurile de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor de apă, gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă, inclusiv pe formaţiunile torenţiale. 2.3.3. Interzice efectuarea unor breşe în diguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 2.4.1. Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a unor construcţii hidrotehnice. 2.4.2. Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. 2.4.3. Dispune măsuri pentru localizarea apelor revărsate, precum şi a celor provenite din infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi dirijarea lor în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare. 3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie). 3.2.1. Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate, acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a persoanelor sinistrate. 3.2.2. Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate. 3.2.3. Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului forţelor de ordine. 3.3.1. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale). 3.3.2. În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean - evacuarea apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea apei din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare). 3.4.1. Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia afectată. 3.4.2. Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a primului ajutor medical şi sanitar veterinar. 3.5.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor sanitar-epidemice în zonele afectate. |

COD  ROŞU pentru inundaţii

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Adoptarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns 1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, imediat după primirea avertizărilor şi ori de câte ori situaţia o impune. 1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei. 1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean /al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor. 2. Aplicarea măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă / ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ - teritoriale şi cele prevăzute în planul de apărare împotriva inundaţiilor, planul de evacuare, schema organizării avertizării şi alarmării populaţiei. 2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale. 2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate. 2.3. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale. 2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. 3.Evacuarea populaţiei în conformitate cu planul de evacuare. 3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile. 3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi. 3.3. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. 3.4. Coordonarea aplicării măsurilor sanitar-epidemice necesare prevenirii epidemiilor. 3.5. Identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute. 3.6. Întreprinderea demersurilor pentru acordarea asistenţei religioase şi înhumarea victimelor. 3.7. Colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte. | 1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la primirea unor avertizări cod roşu pentru inundaţii. 1.1.2. Asigură funcţionarea permanentă a Centrului Operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale. 1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru diminuarea efectelor inundaţiilor. 1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare să fie adoptate în vederea gestionării riscului de inundaţii. 1.1.5. Emite decizia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 1.1.6. Propune, după caz, prefectului instituirea stării de alertă pe teritoriul unităţii administrativ - teritoriale, în funcţie de evoluţia fenomenelor. 1.2.1. Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii. 1.2.2. Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înstiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice. 1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă. 1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii / recepţionării informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor. 1.3.2. Dispune întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor Anexei nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012. 1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora. 1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine. 2.1.1. Elaborează mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate. 2.1.2. Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici din unitatea administrativ - teritorială. 2.1.3. Asigură informarea/avertizarea instituţiilor publice locale, operatorilor economici şi avertizarea populaţiei din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unităţii administrativ teritoriale, conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei. 2.1.4. Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei, prin intermediul persoanelor desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 2.1.5. Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura alarmarea populaţiei şi obiectivelor din zonele de risc la inundaţii. 2.1.6. Dispune acţionarea echipamentelor de alarmare şi transmiterea semnalului “alarmă la dezastre” către populaţie, după caz. 2.2.1. Anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la activităţile prioritare care trebuie întreprinse. 2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe diguri, de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 2.3.2. Interzice efectuarea unor breşe în diguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 2.4.1.Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje. 2.4.2. Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. 3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie). 3.1.2. Dispune activarea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării (CCCE). 3.1.3. Stabileşte necesarul de forţe şi mijloace, proprii, în baza planurilor/convenţiilor de colaborare/cooperare şi defineşte nevoile de sprijin din partea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean. 3.1.4. Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului forţelor de ordine. 3.2.1. Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate, acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a persoanelor sinistrate. 3.2.2. Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate. 3.3.1. Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia afectată. 3.3.2. Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a primului ajutor medical şi sanitar veterinar. 3.4.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor sanitar-epidemice în zonele afectate. 3.5.1.Organizează activităţile de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date dispărute. 3.7.1. Pune la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitar-veterinare personal specializat pentru colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte. |

C .MĂSURI DE REABILITARE

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Evaluarea pagubelor produse de inundaţii pe teritoriul unităţii administrativ-teritorial. 1.1. Constituirea Comisiei locale pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii. 2. Aplicarea măsurilor adoptate prin hotărâre Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, după încetarea fenomenelor hidrologice periculoase. 2.1. Informarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie aplicate. 2.2. Coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor. 2.3.Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi din precipitaţii. 2.4. Adoptarea măsurilor de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate. 2.5. Adoptarea măsurilor pentru refacerea infrastructurii afectate (căilor de comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor la conductele de apă şi gaze). 2.6. Identificarea resurselor materiale şi financiare necesare refacerii locuinţelor avariate sau distruse. | 1.1.1. Emite dispoziţia privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii. 1.1.2. Dispune centralizarea pagubelor produse de inundaţii (fizic). 1.1.3. Urmăreşte şi sprijină activitatea Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialişti, numită prin ordinul prefectului. 1.1.4. Semnează Procesul Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse de inundaţii. 1.1.5. Semnează Procesul Verbal de calamităţi întocmit de către deţinători, pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri. 1.1.6. Asigură elaborarea şi transmiterea Raportului de sinteză privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012. 2.1.1. Asigură anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare, cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare. 2.1.2. Urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de restricţie a consumului de apă şi alimente până la revenirea stării de normalitate. 2.2.1. Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie proprii în zonele afectate. 2.2.2. Asigură participarea cetăţenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie. 2.3.1. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale). 2.3.2. În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - evacuarea apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea apei din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare). 2.3.3. Interzice efectuarea de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără acordul prefectului şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 2.4.1. Identifică instituţiile şi persoanele specializate în vederea executării salubrizării şi aplicării măsurilor sanitar - epidemice în zonele afectate. 2.5.1. Identifică resursele financiare necesare refacerii infrastructurii. 2.5.2. Dispune măsurile pentru reluarea activităţii instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi. 2.6.1. Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea refacerii gospodăriilor afectate. |

II.2.MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ

A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Organizare a sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de secetă hidrologică. | 1.1. Asigură prezentarea în şedinţă ordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în prezenţa utilizatorilor de apă de pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, a principalelor prevederi ale Planului de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare elaborat de către Administraţia Bazinală de Apă. 1.2. Dispune identificarea căilor de informare a populaţiei asupra modului în care se introduc restricţiile de apă în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică, precizând că: - în prima etapă se reduc debitele pentru irigaţii, - în a doua etapă se reduc debitele pentru amenajările piscicole, - în a treia etapă se restricţionează treptat debitele pentru folosinţele industriale - în a patra etapă numai în situaţii deosebite se introduc restricţii intermitente în alimentarea cu apă a populaţiei. |
| 2. Aplicarea corespunzătoare a restricţiilor, în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică. | 2.1. Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de apă în ceea ce priveşte întocmirea “Programului de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă“, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. |

- MĂSURI OPERATIVE DE INTERVENŢIE

- FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. | 1.1. Stabileşte măsuri pentru raţionalizarea consumului de apă pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, prin limitarea volumelor de apă folosite pentru udatul străzilor şi al spaţiilor verzi. 1.2. Solicită operatorilor economici luarea măsurilor pentru limitarea pierderilor de apă şi pentru pregătirea instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau din alte surse de apă. |
| 2. Adoptarea măsurilor pentru identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă a populaţiei. | 2.1. Solicită Administraţiei Bazinale de Apă identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă - identificarea zonelor în care ar putea fi realizate eventuale foraje pentru alimentarea cu apă potabilă în zonele cele mai critice. |

- FAZA DE RESTRICŢII

| Responsabilităţi ale primarului | Mod de realizare (acţiuni şi măsuri) |
| --- | --- |
| 1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. | 1.1. Aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Local etapele de restricţii instituite de Administraţia Bazinală de Apă pentru utilizatorii de apă de pe raza unităţii administrativ – teritoriale. |
| 2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile care trebuie aplicate. | Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la restricţiile instituite pe raza unităţii administrativ – teritoriale şi măsurile prioritare care trebuie întreprinse. 2.2. Dispune verificarea modului în care populaţia şi operatorii economici respectă măsurile de restricţie. |
| 3. Asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor. | 3.1. Dispune întocmirea Proceselor - Verbale de calamităţi pentru surse suplimentare de alimentare cu apă, conform Anexei nr.10 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012 şi înaintarea lor către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru alocarea în regim de urgenţă a sumelor necesare realizării acestor surse. 3.2. Solicită ajutorul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi a altor operatori economici pentru asigurarea alimentării cu apă a populaţiei şi animalelor prin transportul cu cisterna sau a altor mijloace. |

CAPITOLUL III

ANEXE LA MANUAL

III.1. PRAGURI CRITICE PENTRU FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE

Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:

a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;

b)  mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundaţiilor.

Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt următoarele :

A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:

a)   COTA FAZEI I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

b)   COTA FAZEI a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;

c)   COTA FAZEI a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secţiunile staţiilor hidrometrice:

a)  cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;

b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;

c)  cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ŞI III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debitul afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cotă creastă deversor.

D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcţie de:

a) nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;

b) atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.

Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:

a)  pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;

b)  pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;

c)  pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

În cazul pericolului de inundaţii PRIN AGLOMERAREA GHEŢURILOR ŞI REVĂRSAREA APELOR, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

a)  FAZA I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;

b) FAZA a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;

c) FAZA a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Pentru SATISFACEREA CERINŢELOR DE APĂ ALE FOLOSINŢELOR, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

a) FAZA NORMALĂ - corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenţie reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerinţelor cantitative înmulţit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);

b)  FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosinţelor pentru un număr maxim de 50 zile;

c)  FAZA DE RESTRICŢII - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar, sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosinţelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

III.2. Conţinutul planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă

Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă întocmesc, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă, care au următorul conţinut:

a) dispoziţia primarului de constituire a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

b) componenţa nominală a Comitetului municipal, orăşenesc sau comunal, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu, adresele de e-mail;

c) numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei (primărie, poliţie etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;

d) schema fluxului informaţional operativ - decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

e) tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip xls, prezentat în format digital şi imprimat), care să conţină:

1.  numărul curent;

2.  codul SIRUTA;

3.  denumirea satelor aparţinătoare comunei;

4.  curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii-râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate;

5  denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare sursă de risc şi pentru fiecare sat în parte): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, obiective culturale, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, zone protejate, surse de poluare;

6.  cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj, exces de umiditate);

7.  număr de telefon, fax, adresa e-mail de la primărie, post de poliţie, şcoală etc.;

8.  amplasamentul staţiei hidrometrice locale;

9.  mărimi de apărare locale (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri, faze de apărare la gheţuri);

10.  amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;

11.  mărimi de apărare avertizoare (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod

roşu; praguri critice la precipitaţii);

12. timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până

la obiective sau timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la

postul pluviometric la obiective;

13. lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă şi pe fiecare sat (denumire, deţinător, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanelor);

14. probabilităţi de inundare: normată (proiectată), cu debitul aferent şi reală (existentă în prezent, dacă este determinată prin studii recente);

15. în subsolul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de

apărare şi a codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice;

16.  tabelul este semnat de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de

Uurgenţă;

f) măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local:

1. măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi hidrologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea sistemelor de avertizare şi pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;

2. măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - COD GALBEN;

3. măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - COD PORTOCALIU;

4. măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - COD ROŞU;

5. măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;

g) componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; nominalizarea şefului Serviciului voluntar în calitatea sa de agent de inundaţii;

h) responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea Rapoartelor operative zilnice, care se transmit la Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor);

i) lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari;

j) tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe baza Normativului - cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie;

k) planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, inclusiv în format digital,  la scara 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General, sau aşa cum reiese din orto-fotoplanurile rezultate în urma zborurilor pentru cadastrul terenurilor agricole), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonele cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;

l) un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica COTELE DE APĂRARE şi Fazele de apărare la diguri;

m) raport asupra stării digurilor de apărare în zona localităţilor care să cuprindă situaţia afectării acestora la viiturile din ultima decadă şi modul lor de refacere;

n) planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, propriu unităţii administrativ teritoriale.

Pentru obiectivele izolate, cum sunt şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte obiective potenţial poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi Planuri de apărare adaptate la specificul lor, şi se vor transmite la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pe raza căruia se află obiectivul. Pentru barajele acumulărilor din categoriile C şi D aflate pe raza localităţii, care nu îndeplinesc condiţiile necesare întocmirii unui Plan de acţiune, se vor indica deţinătorul, obiectivele potenţial inundabile în cazul accidentelor la baraj, responsabilul cu supravegherea tehnică din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor, date care vor fi cuprinse în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.

Pentru localităţile situate în aval de barajele mari, Planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente extrase din Planul de acţiune în caz de accident la baraj, date relevante din studiul de rupere a barajului (timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere - obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă), precum şi căile de evacuare şi zonele de evacuare în caz de accident la baraj.

Planul de apărare al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, întocmit cu asistenţa tehnică şi sub coordonarea Sistemului de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean – prefectul judeţului.

Hărţile cu zonele potenţial inundabile (inundate la viiturile istorice) vor fi afişate la primărie atât la avizier, cât şi prin mijloace informatice disponibile.

Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se păstrează la sediul primăriei.

Copii după Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se transmite, prin grija primarului, către Grupul de Suport Tehnic (Sistemul de Gospodărire a Apelor) şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al RAPOARTELOR OPERATIVE privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase

Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se transmit astfel:

- la nivel local:

- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

- se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

- se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.

- la nivel judeţean:

- se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local şi puse la dispoziţie de Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);

- se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;

- se transmit către Centrul Operativ al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrului Operaţional Judeţean.

Rapoartele operative vor cuprinde:

- modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi), precum şi mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;

- situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul MODEL:

| Nr. crt. | Bazin hidrografic, municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/ | Curs de apă pe fiecare comună şi localitate aparţinătoare | Obiective afectate | Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comuna…................... Satul…….................... Satul……………….. |  | - Victime omeneşti - nr. persoane sinistrate - nr. de case din care: - distruse - avariate - nr. anexe gospodăreşti: - distruse - avariate - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.) - nr. obiective culturale - zone protejate - nr. poduri - nr. podeţe - km DN - km DJ - km DC - km străzi - km drum forestier - km CF - ha teren arabil - ha păşuni, fâneţe - ha păduri - km reţele de alimentare cu apă, canalizare - nr. fântâni - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului) - reţele electrice, telefonice - reţele alimentare cu gaze naturale | - revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia) - blocaje de gheţuri - scurgeri de pe versanţi - băltiri, ape interne - rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării - incapacitate de preluare a reţelei de canalizare - alte cauze |
|  | TOTAL COMUNĂ/ORAŞ/ MUNICIPIU Nr. total localităţi afectate......................... |  | - Victime omeneşti - nr. persoane sinistrate - nr. de case din care: - distruse - avariate - nr. anexe gospodăreşti: - distruse - avariate - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria, etc.) - nr. obiective culturale - zone protejate - nr. poduri - nr. podeţe - km DN - km DJ - km DC - km străzi - km drum forestier - km CF - ha teren arabil - ha păşuni, fâneţe - ha păduri - km reţele de alimentare cu apă, canalizare - nr. fântâni - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului) - reţele electrice, telefonice - reţele alimentare cu gaze naturale |  |

- măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazarea, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi distribuirea obiectelor de primă necesitate.

Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia  fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.

Rapoartele operative întocmite la nivel comitetului local pentru situaţii de urgenţă vor cuprinde pagubele produse pe fiecare sat aparţinător unităţii administrativ-teritoriale, precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la  încetarea fenomenului.

Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:

a) dacă au fost aplicate restricţii conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;

b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;

c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;

d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populaţie.

Rapoartele operative vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

III.4. Conţinutul şi modul de transmitere AL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul………….…….perioada…………….

Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor.

Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari, utilizând modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012 şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor produse construcţiilor hidrotehnice.

Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-verbal după modelul din Anexa nr. 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

RAPORTUL DE SINTEZĂ va conţine:

a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute - precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de apă secate, zone în care s-a impus introducerea restricţiilor);

b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);

c) efectele fenomenelor hidrometeorologice,  pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după MODELUL de mai jos:

| Bazin hidrografic, municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/ | Obiective afectate | Cauzele afectării |
| --- | --- | --- |
|  | fizic | valoric (mii lei) |  |
| Comuna….............(Cod SIRUTA)…................... Satul…….............(Cod SIRUTA)…................. | - Victime omeneşti - nr. persoane sinistrate - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos - nr. de case din care: - distruse - avariate - nr. anexe gospodăreşti: - distruse - avariate - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.) - nr. obiective culturale - zone protejate - nr. poduri şi podeţe - km DN - km DJ - km DC - km CF - km străzi - km drum forestier - ha teren arabil - ha păşuni, fâneţe - ha păduri - km reţele de alimentare cu apă şi canalizare - nr. fântâni - animale moarte - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului) - reţele electrice, telefonice - reţele alimentare cu gaze naturale - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundaţii - alte pagube |  | - revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia) - blocaje de gheţuri - scurgeri de pe versanţi - băltiri, ape interne - rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării - incapacitate de preluare a reţelei de canalizare - alte cauze Pentru a răspunde cerinţelor Directivei 2007/60/CE la cauze se vor adăuga, după caz, şi menţiunile: fluvială, pluvială, din apă freatică. |
| TOTAL JUDEŢ Nr. total localităţi afectate......................... | - Victime omeneşti - nr. persoane sinistrate - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos - nr. de case din care: - distruse - avariate - nr. anexe gospodăreşti: - distruse - avariate - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.) - nr. obiective culturale - zone protejate - nr. poduri şi podeţe - km DN - km DJ - km DC - km CF - km străzi - km drum forestier - ha teren arabil - ha păşuni, fâneţe - ha păduri - km reţele de alimentare cu apă şi canalizare - nr. fântâni - animale moarte - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului) - reţele electrice, telefonice - reţele alimentare cu gaze naturale - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundaţii - alte pagube | Valoare (mii lei) |

d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi derivaţii pentru suplimentarea debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru folosinţe.

Raportul de Sinteză va conţine un tabel intitulat „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri” întocmit după modelul de mai jos:

| Denumirea construcţiei/deţinător sau administrator/ | Valoare (mii lei) | Propuneri de surse financiare pentru refacere |
| --- | --- | --- |
| ANAR……...................... Primăria…........................ Alţi deţinători.................. |  | - buget de stat - buget local - surse proprii ale deţinătorilor - alte surse |

e) harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat.

f) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);

Raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi de către şeful Grupului de Suport Tehnic.

Rapoartele de sinteză vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

III.5. Conţinutul PROCESULUI VERBAL DE CALAMITĂŢI întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă

Unităţile de gospodărire a apelor întocmesc Procese verbale de calamităţi pentru construcţiile hidrotehnice grav avariate de viituri, imediat după retragerea apelor mari, în vederea alocării unor fonduri în regim de urgenţă pentru refacerea acestora.

Primăriile întocmesc, după acelaşi model, Procese verbale de calamităţi, în vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populaţie

Procesul verbal va conţine succint fenomenul produs, cauze, gradul de avariere şi necesitatea refacerii în regim de urgenţă (pentru refacerea liniei de apărare, prevenirea unor noi inundaţii etc.), numărul de fântâni secate, populaţie afectată etc., şi va fi întocmit după următorul MODEL:

A.N.A.R./C.L.S.U....................................... Administraţia Bazinală de Apă.................... Sistemul de Gospodărire a Apelor............... Sistemul Hidrotehnic................................... Nr..........................din.................................. Avizat, PREŞEDINTE C.J.S.U..................... PREFECT ..................................................... PROCES VERBAL DE CALAMITĂŢI Construcţia hidrotehnică afectată de viituri /Număr de locuitori afectaţi de seceta hidrologică Capacităţi fizice Valoare (mii lei) Şef Grup de suport tehnic Preşedinte C.L.S.U. Director, Primar, .................................... ............................. Comisia de verificare: ...................................

Procesele verbale se întocmesc pe baza constatărilor efectuate în teren de către comisii, alcătuite din specialişti, nominalizate de către directorul Administraţiei Bazinale de Apă / Prefectul judeţului.

III.6. Conţinutul-Cadru AL PROCESULUI VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ.................

Nr. ______ / din  ____________

PROCES VERBAL

privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor

hidrometeorologice periculoase (…), în comuna …

din data de (perioada)  …………..

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. _________  din ____________ , formată din:

-  		- Consiliul Judeţean .......

- 		- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. …….

- 		- Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........

- 		- Sistemul de Gospodărire a Apelor ………

- etc

ne-am deplasat astăzi, ………….., în comuna ……......., judeţul …........., în prezenţa ..........(primar, viceprimar, şef SVSU) din partea Primăriei ....... unde am constatat faptul că, în urma …………………. din zilele de (perioada)…………….., au fost afectate următoarele:

| Tip obiectiv avariat / distrus | Sursă viitură / inundaţie | Mecanism de inundare | Caracte-ristici ale viiturii | Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanţi | Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului | Valoare obiectiv (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Deţinător (persoană fizică/juridică) | Poziţionare / dimensiuni | Avariat / Distrus |  |  |  |  | Denumire (descriere mod afectare) | material | UM | Cant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Locuinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexă gospodărească |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drumuri (DN, DJ, DC, DF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pod/podeţ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv social/economic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcţie hidrotehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total sat |  |
| Total U.A.T. |  |

Notă:

Tabelul se va completa astfel:

- la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

- la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus;

- la coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

- la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea capacităţii de transport a albiei, depăşirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricţionare);

- la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii: viituri rapide, viitură naturală, viitură de primăvară datorită topirii zăpezii, viitură solidă, viitură rapidă, viitură cu niveluri remarcabile;

- la coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă.

III.7. Componenţa GRUPULUI DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii:

Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sistemelor Hidrotehnice, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale S.C. ,,Hidroelectrica” S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor-ROMSILVA, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică şi Centrelor Meteorologice Regionale (prin Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii ori Staţiile Meteorologice Judeţene, după caz).

Şeful Grupului de Suport Tehnic este directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.

Principalele atribuţii în managementul riscului la inundaţii:

a)  asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, elaborarea Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin corelarea Planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă, a Planurilor de apărare ale Sistemelor hidrotehnice din judeţ, a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, precum şi a Planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;

b)    acordă asistenţă tehnică Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;

c)     avizează Planurile de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării lor de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

d)   coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi poluări accidentale, aplicând prevederile din Planurile judeţene de apărare şi asigurând legăturile cu Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Administraţiile Bazinale de Apă şi Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;

e)    asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza localităţilor, asigură verificarea anuală a situaţiei alocării şi cheltuirii acestor fonduri şi informează, în acest sens, preşedintele Comitetului judeţean;

f)    propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă inundarea dirijată, în perioade de ape mari sau de accidente la baraje, a unor terenuri, precum şi executarea unor breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incintă;

g)   asigură, prin Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012;

h)   asigură, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale pe cursuri de apă, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii;

i)  asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;

j)    participă, în comisia stabilită de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

k)     asigură, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor elaborarea Proceselor verbale de calamităţi pentru construcţii hidrotehnice avariate de viituri sau pentru surse suplimentare de alimentare cu apă şi transmiterea lor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

III.8. AGENTUL DE INUNDAŢII şi principalele atribuţii

Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.

Atribuţiile agentului de inundaţii:

a)   colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

b)  asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor    accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei;

c) asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative şi a celor de sinteză privind efectele fenomenelor    hidrologice    periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012;

d)  asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

e)  asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei.

III.9. COMITETUL DE BAZIN şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung:

La nivelul administraţiilor bazinale de apă sunt constituite comitete de bazin pentru situaţii de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică; fiecare comitet este compus din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii, după cum urmează:

a)    2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

b)  un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;

c)    2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

d)   un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

e)   un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;

f)     preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

g)   3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;

h)    2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ai administraţiei bazinale de apă, recomandaţi de conducerea acesteia;

i)  un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Comitetele de bazin au următoarele atribuţii principale:

a) avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor;

c) colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;

d) aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele directoare, şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare;

e) avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, Planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinală de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

f) avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

g) avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

h) recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;

i) participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

j) avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii;

k) avizează Planurile de management al riscului la inundaţii;

l) asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora;

m) asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

n) asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;

o) asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;

p) se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;

r) cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor;

s) avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române";

ş) au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legătură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.